Arburg auf der DKT 2024

Elektrische Allrounder-Spritzgießmaschine verarbeitet effizient Festsilikon (HCR)

Prozesssicher: Silikonverarbeitung mit elektrischem Allrounder 570 A

Kontinuierlich: Materialzufuhr über ACH Turnmix der neuen Größe M

Weich und strapazierfähig: Flaschenöffner aus Festsilikon (HCR)

Loßburg, 07.05.2024

Vom 1. bis 4. Juli 2024 präsentiert Arburg auf der Deutschen Kautschuk-Tagung DKT in Nürnberg, Deutschland, sein breites Portfolio für die Verarbeitung von Elastomeren. Das Exponat auf dem Arburg-Stand 327 in Halle 9 fertigt exemplarisch Flaschenöffner aus Festsilikon (HCR). Dazu ist die elektrische Maschine mit einer Materialzufuhr in neuer Größe M des Partners ACH Solution ausgestattet.

Mit der Präsenz auf der DKT in Nürnberg, dem internationalen Branchentreff, hat Arburg insbesondere Hersteller von Elastomer-Bauteilen sowie Verarbeiter von Gummi, HCR und LSR im Blick. Große Potenziale bieten z. B. die Automation der Silikonverarbeitung, die Mehrkomponenten-Technologie sowie die Bereiche E-Mobility, Brennstoffzelle und Medical.

Energie- und produktionseffizienter Allrounder 570 A

Das energie- und produktionseffiziente Spritzgießen von Festsilikon (HCR, High Consistency Rubber) demonstriert ein elektrischer Allrounder 570 A mit 2.000 kN Schließkraft und einer Spritzeinheit der Größe 400. Verarbeitet wird das Material Elastosil R plus 4001/70 von Wacker Chemie. Für eine kontinuierliche und blasenfreie Zufuhr bei konstantem Druck sorgt die Dosiertechnik ACH Turnmix, die es neben der bewährten Größe S nun auch in den Versionen M und L gibt. Damit lassen sich Silikonteile von kleinen bis großen Schussvolumen fertigen. Das Exponat ist mit der neuen Größe M ausgestattet, welche sich besonders für mittelgroße Spritzeinheiten und HCR in einem breiten Spektrum an Shore-Härten eignet. Die Kavitäten des 4-fach-Werkzeugs werden direkt über ein Kaltkanalsystem angespritzt. Das vermeidet Gratbildung und Nacharbeit der Spritzteile. In einer Zykluszeit von rund 60 Sekunden werden je vier Flaschenöffner produziert. Als Bestandteil des Silikon-Ausstattungspakets verfügt die Spritzeinheit über eine spezielle Schneckengeometrie, Zylindertemperierung und Düsentechnik. Die exakt auf die Verarbeitung von Feststoffsilikonen abgestimmte Ausstattung macht den Allrounder zusammen mit dem ACH Turnmix zu einer kompakten und wirtschaftlichen Spritzgießlösung.

Pionier in der Silikonverarbeitung

Arburg ist ein Pionier in der Verarbeitung von Flüssig- und Festsilikonen sowie dem Mehrkomponenten-Spritzgießen und verfügt über ein umfassendes Portfolio an Spritzgießmaschinen und Automation bis hin zu kompletten Turnkey-Anlagen. Aus der großen Auswahl an Maschinengrößen, Antriebsvarianten, Ausstattungsoptionen, Automation und Peripherie wird die jeweils optimale maßgeschneiderte Lösung ermittelt. Eine Besonderheit ist der 3D-Druck von LSR-Bauteilen. Dazu hat Arburg den LiQ von innovatiQ und das zugehörige LAM-Verfahren (Liquid Additive Manufacturing) im Programm. Zudem erfüllt Arburg mit seiner Expertise den Anspruch hoch industrialisierter Märkte an die Möglichkeiten der Digitalisierung sowie den nach einem möglichst geringen CO2-Footprint.

Den Kunden aus dem Elastomerbereich kommt zudem die umfassende Beratungsleistung zugute – von der Anschaffung über die technische Ausstattung, Prozessoptimierung, Werkzeugtests und Maschinenvergleiche, bis zur Schulung für vernetzbare Formmassen im Arburg Kundencenter in Loßburg und in den Niederlassungen weltweit.

Bild

ARBURG 188507 HCR processing

Ein elektrischer Allrounder 570 A verarbeitet auf der DKT 2024 prozesssicher Festsilikon (HCR). Die Dosiertechnik ACH Turnmix, die sich in Größe S bereits bewährt hat, ist nun für größere Schussvolumen auch in M und L verfügbar.

Foto: ARBURG

Foto Download:

https://media.arburg.com/web/c9cb1ab673019d3/dkt-2024-press-preview

Pressemitteilung

Datei: ARBURG Pressevorbericht DKT 2024_de.doc

Zeichen: 3.168

Wörter: 409

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie zum Download auch auf unserer Website unter www.arburg.com/de/presse/ (www.arburg.com/en/presse/)

Kontakt

ARBURG GmbH + Co KG

Pressestelle

Susanne Palm

Dr. Bettina Keck

Postfach 1109

72286 Loßburg

Tel.: +49 7446 33-3463

Tel.: +49 7446 33-3259

presse_service@arburg.com

Über Arburg

Das 1923 gegründete, deutsche Familienunternehmen gehört weltweit zu den führenden Maschinenherstellern für die Kunststoffverarbeitung. Zur ARBURG Familie zählen auch AMKmotion und ARBURGadditive inklusive innovatiQ.

Das Portfolio umfasst Spritzgießmaschinen, 3D-Drucker für die industrielle additive Fertigung, Robot-Systeme sowie kunden- und branchenspezifische Turnkey-Lösungen. Hinzu kommen digitale Produkte und Services.

In der Kunststoffbranche ist ARBURG Vorreiter bei den Themen Energie- und Produktionseffizienz, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mit den Maschinen von ARBURG werden Kunststoffprodukte z. B. für die Branchen Mobilität, Verpackung, Elektronik, Medizin, Bau und Apparatebau sowie Freizeit hergestellt.

Die Firmenzentrale befindet sich in Loßburg, Deutschland. Darüber hinaus hat ARBURG eigene Organisationen in 26 Ländern an 36 Standorten und ist zusammen mit Handelspartnern in über 100 Ländern vertreten. Von den insgesamt rund 3.700 Mitarbeitenden sind rund 3.100 in Deutschland beschäftigt und rund 600 in den weltweiten ARBURG Organisationen.

ARBURG ist zertifiziert nach ISO 9001 (Qualität), ISO 14001 (Umwelt), ISO 27001 (Informationssicherheit), ISO 29993 (Ausbildung) und ISO 50001 (Energie).

Weitere Informationen: www.arburg.com, www.amk-motion.com sowie www.arburg.com/arburgadditive.